## Slide 1: Tổng Kết Chương 2
Họ và tên:Nguyễn Văn Tiền
Lớp:D_CNKO13A

## Slide 2: Hệ thống sạc pin cho xe oto điện
1. Khái niệm
Hệ thống sạc pin ô tô điện là tập hợp các thiết bị và mạch điện dùng để chuyển đổi điện năng từ lưới điện hoặc nguồn ngoài thành dòng điện phù hợp để nạp vào pin của xe, đảm bảo an toàn, nhanh chóng và kéo dài tuổi thọ pin.
2. Các thành phần chính
Ổ cắm/đầu nối sạc (Charging Connector): Chuẩn kết nối giữa xe và trạm sạc (Type 1, Type 2, CCS, CHAdeMO…).
Bộ sạc trên xe (On-board Charger – OBC): Chuyển đổi điện AC từ lưới thành DC để nạp vào pin.
Bộ sạc ngoài xe (Off-board Charger): Thường dùng cho sạc nhanh DC, đặt tại trạm sạc công cộng.
Pin điện áp cao (Battery Pack): Bộ phận lưu trữ năng lượng.
Bộ quản lý pin (BMS – Battery Management System): Giám sát nhiệt độ, điện áp, dòng điện để bảo vệ pin.

## Slide 3: Hệ thống sạc pin cho xe oto điện
Phân loại hệ thống sạc
a) Theo loại dòng điện
Sạc AC (xoay chiều):
  Công suất nhỏ (2–22 kW).
  Tốc độ chậm, thường dùng tại nhà hoặc bãi đỗ xe.
Sạc DC (một chiều):
  Công suất lớn (50–350 kW).
  Sạc nhanh, thường dùng tại trạm sạc công cộng.
b) Theo mức công suất
Sạc chậm (Slow charging): 6–8 giờ.
Sạc nhanh (Fast charging): 30 phút – 2 giờ.
Sạc siêu nhanh (Ultra-fast charging): < 30 phút.

## Slide 4: Hệ thống sạc pin cho xe oto điện
4. Nguyên lý hoạt động
Xe kết nối với trạm sạc qua cổng sạc.
Bộ sạc xác định công suất và loại dòng điện phù hợp.
Nguồn điện được biến đổi (AC → DC hoặc DC trực tiếp).
Nạp năng lượng vào pin dưới sự giám sát của BMS.
Ngắt sạc tự động khi pin đầy hoặc có sự cố.

## Slide 5: Giới thiệu chung về Pin xe oto điện
Khái niệm:
Pin xe ô tô điện (EV Battery) là bộ phận lưu trữ năng lượng điện để cung cấp cho động cơ điện vận hành xe.
Đặc điểm chính củ:
Sử dụng phổ biến nhất hiện nay là pin Lithium-ion nhờ dung lượng cao, trọng lượng nhẹ và khả năng sạc xả tốt.
Điện áp cao (200 – 800V) để đáp ứng nhu cầu công suất lớn.
Dung lượng pin thường từ 20 kWh đến trên 100 kWh, tùy dòng xe.
Tuổi thọ trung bình: 8 – 10 năm hoặc 1.500 – 2.000 chu kỳ sạc.

## Slide 6: Giới thiệu chung về Pin xe oto điện
Cấu tạo cơ bản:
Cell pin: đơn vị nhỏ nhất, tạo thành module.
Module pin: tập hợp nhiều cell.
Pack pin: gồm nhiều module, có hệ thống làm mát và bảo vệ.
BMS (Battery Management System): quản lý điện áp, nhiệt độ, chống quá sạc – quá xả.
Vai trò:
Cung cấp năng lượng cho động cơ điện.
Ảnh hưởng đến tốc độ, quãng đường và hiệu suất của xe.
Quyết định phần lớn giá thành của xe điện (chiếm 30–40% giá xe).

## Slide 7: Phân loại pin xe điện và sạc xe điện
Phân loại Pin xe điện
a) Theo công nghệ chế tạo
Pin Chì – Axit (Lead-acid):
  Giá rẻ, bền, nhưng nặng, dung lượng thấp.
  Ít dùng cho ô tô điện hiện đại.
Pin Nickel-Metal Hydride (NiMH):
  Dùng nhiều trong xe Hybrid đời cũ.
  Độ bền cao, ít bị chai, nhưng hiệu suất thấp hơn Lithium-ion.

## Slide 8: Phân loại pin xe điện và sạc xe điện
Pin Lithium-ion (Li-ion):
  Phổ biến nhất hiện nay.
  Ưu điểm: năng lượng riêng cao, trọng lượng nhẹ, tuổi thọ dài.
  Nhược điểm: giá cao, cần hệ thống quản lý nhiệt.
Pin thể rắn (Solid-state battery – đang nghiên cứu):
  Năng lượng cao hơn, an toàn hơn, sạc nhanh hơn.
  Hứa hẹn thay thế Li-ion trong tương lai.

## Slide 9: Phân loại pin xe điện và sạc xe điện
b) Theo dung lượng và phạm vi sử dụng
Pin nhỏ (20 – 40 kWh): cho xe cỡ nhỏ, di chuyển trong thành phố.
Pin trung bình (40 – 80 kWh): phổ biến ở sedan, SUV tầm trung.
Pin lớn (>100 kWh): dùng cho xe cao cấp, xe tải điện, cho quãng đường dài.

## Slide 10: Phân loại pin xe điện và sạc xe điện
2. Phân loại hệ thống sạc xe điện
a) Theo loại dòng điện
Sạc AC (xoay chiều):
  Sạc chậm (công suất 2 – 22 kW).
  Dùng điện lưới gia đình hoặc bãi đỗ xe.
  Thời gian sạc: 6 – 10 giờ.
Sạc DC (một chiều):
  Sạc nhanh (công suất 50 – 350 kW).
  Thường có ở trạm sạc công cộng.
  Thời gian sạc: 20 – 60 phút (tùy dung lượng pin).

## Slide 11: Phân loại pin xe điện và sạc xe điện
b) Theo tốc độ sạ:
Sạc chậm (Slow Charging): 6 – 12 giờ.
Sạc nhanh (Fast Charging): 1 – 3 giờ.
Sạc siêu nhanh (Ultra-Fast Charging): < 30 phút.
c) Theo công nghệ mới:
Sạc không dây (Wireless Charging): sạc qua cảm ứng điện từ, tiện lợi nhưng hiệu suất chưa cao.
Sạc hai chiều (V2G – Vehicle to Grid): xe không chỉ nhận điện mà còn có thể cấp ngược điện về lưới khi cần.